建设项目环境影响报告表

# （报 批 稿）

项  目  名  称 ：祁县浩丰玻璃器皿有限公司玻璃电熔炉

加工生产线改造项目

建设单位（盖章）:   祁县浩丰玻璃器皿有限公司

编制日期：  2017年12月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称……指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点……指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别……按国标填写。

4、总投资……指项目投资总额。

5、主要环境保护目标……指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议……给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见……由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见……由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

祁县浩丰玻璃器皿有限公司玻璃电熔炉加工生产线改造项目专家意见修改一览表

| 专家意见 | 修改说明 | 相关页数 |
| --- | --- | --- |
| 1、补充现有工程环评及验收等情况，细化存在的环境问题，细化工程建设内容一览表，补充现有工程内容、本次改造工程内容、改造完成后全场工程建设内容等，补充煤气发生炉等淘汰设施拆除过程中的环境问题；核实主要设备，核实原辅材料种类和消耗。 | 补充现有工程环评及验收等情况 | P1 |
|  | 细化存在的环境问题 | P9 |
|  | 细化工程建设内容一览表，补充现有工程内容、本次改造工程内容、改造完成后全场工程建设内容等， | P3-5 |
|  | 补充煤气发生炉等淘汰设施拆除过程中的环境问题； | P21 |
|  | 核实主要设备，核实原辅材料种类和消耗。 | P6 |
| 2、细化工艺流程文字介绍，明确主要设备工作过程，核实各工序工作制度，通过物料核算、实测数据等手段，核实电熔炉污染物产生浓度，核实脱销、除尘设施；细化配料粉尘治理措施现状，补充风量、布袋除尘器过滤面积等参数，分析是否满足要求；补充原辅材料入场、储存、输送、进出料等环节的污染防治措施；说明天然气来源，核实天然气成分，核实污染物产排量和产排浓度；核实三本账的计算，完善总量控制指标内容。 环评应补充对照祁县人民政府办公室祁政办函【2017】21号文“关于印发祁县玻璃器皿行业环境专项整治行动实施方案的通知”，对本项目各环节的污染防治措施进行符合性分析。 | 细化工艺流程文字介绍，明确主要设备工作过程，核实各工序工作制度， | P18-19 |
|  | 类比同类型企业实测数据，核实电熔炉污染物产生浓度，无需新建脱销设施 | P22 |
|  | 配料粉尘无治理措施，评价提出集气罩+布袋除尘器，并补充风量、布袋除尘器过滤面积等参数，可以满足要求； | P21 |
|  | 补充原辅材料入场、储存、输送、进出料等环节的污染防治措施； | P21 |
|  | 说明天然气来源级天然气成分，核实污染物产排量和产排浓度； | P22 |
|  | 核实三本账的计算，完善总量控制指标内容。 | P29 |
|  | 分析了项目与文件符合性 | P26 |
| 3、补充湿磨废水处置措施，核实是否是间歇性外排，核实生活污水处置措施，分析综合利用消纳型，分析全厂废水不外排的可靠性。 | 湿磨废水经沉淀后回用于湿磨工序，不外排。 生活污水经10m3沉淀池处理后，全部用于道路洒水，废水不外排。 | P23 P23 |
| 4、明确各类固废厂内暂存场所。给出主要产生设备等效声级，细化噪声防治措施和影响分析内容，明确对200米的西北街村居民的影响程度 | 明确各类固废厂内暂存场所 | P23 |
|  | 给出主要产生设备等效声级，细化噪声防治措施和影响分析内容。已核实项目与西北街村距离为230m，对该村居民基本无影响。 | P24 |
| 5、完善平面布置图，应标注主要环保设施的位置，核实环保投资，完善污染物排放及环境管理清单 | 完善平面布置图，已标注主要环保设施的位置 核实环保投资 完善污染物排放及环境管理清单 | 附图2 P8 P30 |

建设项目基本情况

| 项目名称 | 祁县浩丰玻璃器皿有限公司玻璃电熔炉加工生产线改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 祁县浩丰玻璃器皿有限公司 |
| 法人代表 | 刘建生 | 联系人 | 刘建生 |
| 通讯地址 | 祁县昭馀镇西北街工业园区 |
| 联系电话 | 13203548999 | 传 真 |  | 邮政编码 | 030900 |
| 建设地点 | 祁县昭馀镇西北街工业园区 |
| 立项审批部门 | 祁县经济和商务粮食局 | 批准文号 | 祁经字（2017）105号 |
| 建设性质 | 新建□改扩建□技改√ | 行业类别 及代码 | C3054 日用玻璃制品制造 |
| 占地面积 （平方米） | 4500 | 绿化面积 （平方米） | 200 |
| 总投资 （万元） | 150 | 其中：环保投资（万元） | 27 | 环保投资占 总投资比例 | 18% |
| 评价经费 （万元） | 1.8 | 预期投产日期 | 2018年1月 |
| 工程内容及规模： 一、项目背景 祁县浩丰玻璃器皿有限公司前身为祁县晶鑫玻璃器皿厂，成立于2002年5月24日，主营生产玻璃制品。该厂于2002年4月委托太原市环境科学研究设计院编制完成了《祁县晶鑫玻璃器皿厂年产玻璃制品24万打生产线项目环境影响报告表》。 2017年6月23日，祁县人民政府办公室祁政办函【2017】21号文“关于印发祁县玻璃器皿行业环境专项整治行动实施方案的通知”，要求全县玻璃器皿企业落实环保治理措施，强化企业环境管理。 为满足环保要求，提升产品质量，提高企业市场竞争力，祁县浩丰玻璃器皿有限公司决定在现有厂区内进行技术升级改造，将原两盘燃煤气玻璃窑炉加工生产线改造为玻璃电熔炉加工生产线，新增两条天然气退火窑、空压机等生产设备。 |
| 祁县经济和商务粮食局以祁经字（2017）105号文对本项目进行了备案，同意本项目的建设。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目应进行环境影响评价，编制环境影响报告表。祁县浩丰玻璃器皿有限公司于2017年7月委托我单位进行该项目环境影响评价工作（委托书见附件1）。我单位接受委托后，进行了现场踏勘、调研，对建设项目内容进行了全面调查，在资料收集统计、工程分析、环境影响分析的基础上，根据环评导则有关规范编制完成了《祁县浩丰玻璃器皿有限公司玻璃电熔炉加工生产线改造项目环境影响报告表》（报审本）。 2017年9月26日祁县环保局在祁县组织了该项目环境影响报告表的技术审查会。会后环评人员根据专家意见进行了认真、细致的修改，最终编制完成了《祁县浩丰玻璃器皿有限公司玻璃电熔炉加工生产线改造项目环境影响报告表》（报批本）。现递交建设单位，呈报环保主管部门审批。 根据现场踏勘，目前改造工程尚未开始。 二、现有工程概况 1）生产规模及产品方案 现有工程生产规模为年产玻璃制品24万打（450吨）。 2）生产工艺 现有工程生产工艺流程主要包括配料、搅拌、熔融、吹制、退火、加工、包装。 1）配料、搅拌 在配料工段，采用人工称重，将石英砂、硼砂、纯碱、方解石等分别称重，配比后混合，机械搅拌，送入玻璃窑炉中进行熔化。 2）熔融 玻璃窑炉采用煤气为燃料，将混料全部熔化。本项目厂区内现有煤气发生炉1台，燃烧原煤。煤气发生炉未采取烟气治理措施。 3）吹制 现有工程生产的全部玻璃器皿全部人工吹制，由技术人员将熔化的玻璃溶液吹制成各种玻璃器皿。 4）退火 将吹制成型的玻璃器皿放入退火窑中进行退火处理，释放玻璃器皿内部应力，防止玻璃破裂。现有工程退火窑燃用原煤。 5）加工、入库 对退火后的玻璃器皿进行切口、磨边、套色等精加工，然后再经过退火，最终形成产品，包装入库。 表3 现有工程建设内容一览表 项目名称 建设内容 备注 主体工程 吹制车间 900m2，砖混结构 加工车间 100m2，砖混结构 包装车间 200m2，砖混结构 辅助工程 办公室 400m2，砖混结构 原料库 200m2，砖混结构 配料库 200m2，砖混结构 成品库 200m2，砖混结构 依托工程 供电 利用昭馀镇供电线 供水 利用昭馀镇自来水系统 公用工程 排水 生活废水用于厂区内泼洒抑尘 采暖 办公室冬天采暖由电暖气提供，生产车间不采暖 环 工程 煤堆场 建200m2半封闭煤棚， 循环水池 2m3冷却循环水池 3）原辅材料及主要生产设备 （1）原辅材料 现有工程原辅材料消耗情况见表2。 表2 原辅材料消耗情况一览表 序号 名称 单位 消耗量 1 石英砂 t/a 360 2 硼砂 t/a 18 3 纯碱 t/a 50 4 方解石 t a 2 5 其他辅料 t/a 20 6 原煤 t/a 2160 7 焦炭 t/a 150 （2）主要生产设备 现有工程主要生产设备见表3。 表3 现有工程主要生产设备一览表 序 主要生产设备 型号及参数 台（套）数 备注 1 燃煤玻璃熔炉 2t/h 2台 - 2 燃煤退火窑 1台 3 煤气发生炉 1台 4 扎口机 2台 5 封边机 2台 6 磨口机 2台 4）公用工程 （1）给排水 ①给水 该项目水源来自昭馀镇自来水。 ②排水 该项目现有职工120人，排水主要为生活污水。生活污水产生量按照用水量的80%计算，产生量为2.88m3/d，仅为职工盥洗废水，全部用于厂区内泼洒抑尘，不外排；本项目生产过程无废水产生，不外排。 现有工程水平衡见图1。 图1 现有工程水平衡图（m3/d） （2）供电 供电电源为昭馀镇变电站提供，可以满足生产需要。 （3）供暖 本工程冬季办公室采暖选用电暖器采暖；生产车间不采暖。 三、技改工程概况 1、项目名称 祁县浩丰玻璃器皿有限公司玻璃电熔炉加工生产线改造项目。 2、建设性质 技改。 3、建设地点及总图布置 本项目位于祁县昭馀镇西北街工业园区，项目北侧乡村道路，东南侧为乡村道路，西侧为机械厂，南侧为黎明机械厂。 本项目厂区内现建有办公室、生产车间、配料库、成品库、加工车间等。其中办公室位于厂区中南部，自南向北依次布置有配料库、成品库、包装车间、吹制车间、原料库，加工车间位于吹制车间东侧，具体地理位置图见附图1、平面布置及周边环境示意图见附图2。 4、工程内容 本项目利用现有厂房的基础上，进行升级改造，不新增建筑物，仅对设备进行更换或新增。项目改造后全厂工程建设内容一览表见表4。主要生产设备见表5。 表4 项目改造后全厂工程建设内容一览表 项目名称 建设内容 备注 主体工程 吹制车间 900m2，砖混结构。拆除现有煤气发生炉和燃煤气玻璃窑炉，在原处新建1座2t/h玻璃电炉 利用现有现有车间，进行更换现有生产设备 加工车间 100m2，砖混结构 利用现有 退火窑 拆除现有燃煤退火炉，新建2条燃气退火窑 拆除现有，在原处新建 辅助工程 办公室 400m2，砖混结构 利用现有 原料库 200m2，砖混结构 利用现有 配料库 200m2，砖混结构 利用现有 成品库 200m2，砖混结构 利用现有 包装车间 200m2，砖混结构 利用现有 依托工程 供电 利用昭馀镇供电线 利用现有 供水 利用昭馀镇自来水系统 利用现有 公用工程 排水 生活废水经沉淀池处理后，全部用于厂区内泼洒抑尘 利用现有 采暖 办公室冬天采暖由电暖气提供，生产车间不采暖 利用现有 环保工程 搅拌机 集尘罩+布袋除尘器 环评要求，未建 表5 本工程生产设备一览表 设备名称 规格型号 台（套）数 备注 玻璃电熔炉 2t/h 1 拆除现有设备，新建 燃气退火窑 2 拆除现有设备，新建 扎口机 2 利用现有 封边机 2 利用现有 磨口机 2 利用现有 破碎机 1 利用现有 空压机 1 新增 5、主要技术经济指标 表6 主要技术经济指标 序号 指标名称 单位 数 一、基本指标 1 总占地面积 m2 4500 2 建筑面积 m2 2800 3 项目总投资 万 150 二、生产规模 1 玻璃制品 （玻璃水杯、玻璃酒杯、玻璃工艺品） t/a 1000 三、工作制度及劳动定员 1 职工定员 人 120 2 工作制度 h/d 24×300 6、原辅材料 本项目主要原辅材料用量情况详见表7。 表7 项目主要原辅材料一览表 序号 名称 单位 消耗量 1 石英砂 t/a 800 2 硼砂 t/a 40 3 纯碱 t/a 111 4 方解石 t/a 4.62 5 其他辅料 t/a 44.62 7、公用工程： ① 供电：利用现有供电设施。 ② 供水、排水： 供水：本项目供水取自昭馀镇自来水。项目用水仅为职工生活用水及冷却水补水。 排水：职工生活污水用于厂区内泼洒抑尘。 项目各类用水使用量及排放量一览表见表7。 表7 各类用水及排水量 名称 用水定额 规模 用水总量 污水产生量 备注 职工生活用水 30L/人•d 120人 3.6m3/d 2.88m3/d 全年 冷却水补水 0.5m3/d 0 全年 湿磨用水 0.2m3/d 0 全年 总计 4.3m3/d 2.88m3/d 全年 （1）职工生活用、排水 本项目劳动定员120人，生活用水量按30L/人·d计，则用水量为3.6m3/d，污水量按用水量的80%计，则生活污水量为2.88m3/d。 （2）冷却水补水 本项目循环冷却水补水量为0.5m3/d。无生产废水排放。 （3）湿磨用水 本项目湿磨补水量为0.2m3/d，经沉淀池沉淀处理后，全部回用，无生产废水排放。 本项目不提供职工宿舍、食堂、浴室等福利设施，职工生活用水仅为洗涮用水，污水经沉淀池处理后，用于厂区内道路洒水。 项目水平衡图见图2。 图2 全厂水平衡图 单位：m3/d ③采暖： 本项目办公室冬季采暖由电暖气提供。生产车间无需采暖。 8、劳动定员及工作制度 本项目员工120人，其中管理人员10人，职工110人。厂区内不提供职工宿舍、食堂、浴室等福利设施。工作制度为年工作300天，实行三班制，每班8小时。 9、环保投资 本项目总投资150万元，其中环保投资27万元，占总投资的18%。环保投资一览表见表8。 表8 环保投资一览表 类别 污染源 环保措施 投资金额（万元） 废气 筛料机和搅拌机 各安装1台集尘罩，粉尘经统一收集后通过一台布袋除尘器处理，粉尘经处理后通过一根15m高的排气筒排放 8 玻璃电炉 SNCR装置 18 废水 生活污水 新建1座10m3沉淀池 0.8 湿磨废水 新建1座2m3沉淀池 0.2 合 计 27 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 现有工程生产规模为年产玻璃器皿450吨，本项目在现有生产设备的基础上进行改造。 类比企业工业污染源全面达标排放监测报告，现有工程排污情况见表9。 表9 现有工程污染物排放情况 类别 污染源 污染物 排放量 大气 污染 玻璃熔炉 烟尘 150mg/m3，3.82t/a SO2 342mg/m3，8.7t/a NOx 240mg/m3，6.11t/a 退火炉 烟尘 8mg/m3，0.02t/a SO2 10mg/m3，0.03t/a NOx 180mg/m3，0.54t/a 混料、搅拌 粉尘 2500mg/m3，19.68t/a 水污染 生活废水 COD、 BOD5、SS 2.88m3/d 固体 废物 加工车间 碎玻璃 0.45t/a 玻璃熔炉 炉渣 350t/a 工作人员 生活垃圾 18t/a | 噪声 厂界昼间、夜间噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。 现有工程存在的环境问题： 未建设生活污水沉淀池，生活污水直接泼洒于厂区内，抑尘。 2、燃煤玻璃熔炉和燃煤退火炉不符合祁县人民政府办公室祁政办函【2017】21号文“关于印发祁县玻璃器皿行业环境专项整治行动实施方案的通知”的要求。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 祁县位于山西省中部，太岳山北麓，太原盆地南部，汾河东岸。冬雨太谷县相邻，西与平遥县接壤，南与武乡县交界，北与清徐县毗连，东南与榆社县峰峦相依，西北与文水县隔汾河相望。地理坐标介于北纬37°4′至37°28′，东经112°12′至112°39′之间。县城位于县境西北部，距太原市67公里。 本项目位于祁县昭馀镇西北街工业园区，项目北侧乡村道路，东南侧为乡村道路，西侧为机械厂，南侧为黎明机械厂。具体地理位置图见附图1、四邻关系见附图3。 2、地形地貌 祁县平面轮廓呈东南至西北长条状，地势由东南渐向西北倾向。东南部四县垴海拔2023.5米、西北部雅安村海拔750米，相对高差1273.5米。由山地、丘陵逐渐过渡到平原。山地峰峦重迭，沟壑交错。地面表层为土石结构，大部分为灌木覆盖，宜林适牧。丘陵地区地形标高800-1000米，表层为厚层黄土覆盖，粮丰林茂。平川地区地势平坦，土地肥沃，水源充足，为主要产粮区。三类地区各占总面积46.6%、12.4%、41%。 本项目厂区内地势较为平坦。 3、气候和气象 祁县属暖温带大陆性半干旱气候，四季变化分明，春季干旱多风，夏季温热多雨，秋季晴朗，日照充足，冬季寒冷少雪。年平均气温9.9℃，年极端最高温度38.7℃，极端最低气温-24.9℃，年平均相对湿度61%，年平均降水量429.6mm，年平均蒸发量为1581.3mm。祁县地区风向受地形影响较大，春季多西南风，冬季多偏北风，全年最多风向为西南风，频率为15%，全年平均风速2.1m/s。 4、水系水文 (1)地表水 祁县地表水属汾河水系，共有大小6条季节性河流，汾河流经祁县的一段为本县与文水的自然分界线。流场22.5公里，河床宽300-400米，纵坡均为1/2885。径流量多年平均为17.8亿立方米，多年平均流量20.7平方米/秒。百年一遇洪水流量2180立方米/米。而遇到枯水年甚至发生过断流现象。另外有昌源河、滹溪河、乌马河、闫灿河、王贤河等季节性河流。近年来由于地下水位下降和干旱，这些河流均已干涸，仅在雨季有少量流水。祁县地表水系图见附图4。 本项目厂址北距昌源河4.2km。本项目无生产废水产生，生活污水用于厂区内泼洒，无废水外排，故项目不会对区域地表水造成影响。 (2)地下水 祁县饮用水源地分布有古县镇----祁县河湾水源地；峪口镇----祁县西洛阳水源地；峪口镇----祁县子洪水库水源地。 河湾水源地概况：河湾水源地位于祁县县城东部，河湾村以南，下古县村以北的昌源河古河道上，均位于昌源河现，各孔孔深180.0-213.5m，单井涌水量40-50m3/h,水位埋深20-35m。开采第四系松散岩类孔隙潜水和中深层空隙承压水。开采量为1000-1500m3/d，属中小型水源地。 西洛阳水源地位于祁县县城东南部，西洛阳村以西，昌源河洪积扇顶部。水源地现开采井1眼，孔深102m，涌水量50m3/h,水位埋深28m，开采采第四系松散岩类孔隙潜水和中深层空隙承压水。开采量为500m3/d，属中小型水源地。 子洪水库时一座以防洪和灌溉为主中兴水库，控制流域面积576km2，其中砂页岩山区472km2，森林覆盖区104km2。 本项目位于昭馀镇，距离子洪水库水源地约16.3km，距离河湾水源地约7.6km，距离西洛阳水源地约13.5km，均不在饮用水源地保护范围内。 5、生态环境 祁县主要土壤类型有褐土和草甸土两类。根据其断面的垂直分布，又分为淋溶褐土（海拔1500-2023.5米）、灌褐土（海拔1000-1700米），褐土性土（海拔800-1000米）、碳酸盐褐土（海拔76-800米）和浅色草甸土、盐化浅色草甸土（海拔750-760米），6个亚类，分为18个土属，54个土种。 全县林地面积156892.4亩，占总面积的12.26%，主要集中在山区，海拔950米以上的土石山区和实质山区，自然植被以山地灌木和草丛为主，其次为天然次生林木。主要草种有白羊草、胡枝子、苔草、小红菊、蒿草等。在陡壁和悬崖处，常见有酸枣、枸杞等。天然次生林木以油松、辽东栋、白桦、杨树、柏树为主，经济林主要有核桃、枣、杏、梨、桃、苹果、槟果、柿子、花椒等，野生经济植物油山杏、山果、酸枣、甘草、红花、百合、芍药等。农业生产有山地和平地，主要农作物是玉米、小麦、谷子、高粱、马铃薯等。 本项目所在区域土壤类型为草甸土，以农业栽培植被为主，种植农作物主要为小麦、玉米。 6、地震 根据山西省地震局颁布的《山西省地震基本烈度区划图》可知，本区地震烈度8度。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 祁县隶属于山西省晋中市。祁县辖6个镇、2个乡：昭余镇、东观镇、古县镇、贾令镇、城赵镇、来远镇、西六支乡、峪口乡。160个村民委员会，289个自然村。境域面积854平方公里。 近年来祁县农业生产稳步提高，农、林、牧、副全面发展。小麦、玉米单产名列全省前茅。与此同时，工业生产由小到大，从缓慢发展到迅速增长，玻璃、酿造、碳素、化工为全县工业４大支柱。 祁县交通便利。南同蒲铁路东西贯通全县。境内公路总长200多公里，国道108和国道208线于东关镇十字交汇，纵横贯穿县境。 祁县文物古迹甚多，尚存文物保护单位14处，著名的有梁村古遗址、王允墓、镇河楼和乔家宅院等。 本项目评价范围内无文物保护单位。 小结： 本项目所在地交通较为便利，周围无自然保护区、水源保护区和风景旅游区，没有国家或省级保护的文物古迹等限制因素。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、大气环境质量现状 本项目不进行环境空气的监测，利用《山西祁县循环经济园区总体规划（2016-2030）规划环评报告书》中环境现状时，北谷丰村监测数据。监测时间为2016年3月18日-3月24日，该监测点距本项目1.6km。监测数据见表10。 表10 环境空气质量现状监测数据 监 地点 监测 项目 样本 个数 浓度范围（mg/Nm3） 日均标准值（mg/Nm3） 超标率（％） 最大浓度占标率(%) 北谷丰 TSP 7 0.346-0.633 0.30 100 211.0 PM10 7 0.230-0.415 0.15 100 276.7 SO2 7 0.006-0.084 0.15 0 56.0 NO2 7 0.007-0.087 0.08 14.3 108.8 由上表可知，北谷丰村SO2未出现超标现象，TSP、PM10以及NO2均出现了不同程度的超标。其中TSP最大浓度占标率为211.0%，PM10最大浓度占标率为276.7%；NO2最大浓度占标率108.8%。由监测结果可知，本项目所在区域环境空气已经受到不同程度的污染。超标原因主要为当地居民燃煤，污染物未经治理直接排放所致。 2、水环境质量现状 本项目北距昌源河4.2km，昌源河为季节性河流，只有在雨季才会有水流经过。地下水水质较好。 3、噪声质量现状 厂址位于城镇地区，现场踏勘时，声环境一般。 4、生态环境分析 本项目所占土地为工业土地，该范围内未见需特殊保护的野生动物、濒危或珍稀物种等，生态结构相对简单，主要以耕地为主。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本次评价以建设项目所在地周围人群健康为主要环境保护目标。具体见表11。 表11 环境保护目标 敏感 因素 保护目标 方位 距离（km） 人口 区域功能及执行标准 环境 空气 西北街村 东 0.23 2600 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 环境 噪声 厂界四周 / / / 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 地表水 昌源河 N 4.2 / 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类准 地下水 当 地下水 / / / 《地下水质量标准》（GB/T14848－93）中III类标准

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量标准： 环境空气：执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。 污染物 年平均 日平均 1小平均 TSP 200 300 - PM10 70 150 - SO2 60 1 0 500 NO2 40 80 00 2、地表水环境质量标准： 项目所在区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水体的标准限值。 污染物 PH DO 高锰酸盐指数 CODcr BOD5 NH3-N 总氮 总磷 标准值 6-9 ≥3 ≤10 ≤30 ≤6 ≤1.5 ≤1.5 ≤0.3 污染物 挥发酚 铜 锌 铬（六价） 砷 汞 铅 硫化物 石油类 标准值 ≤0.01 ≤1.0 ≤2.0 0.05 ≤0.1 ≤0.001 ≤0.05 ≤0.5 ≤0.5 3、地下水环境质量标准： 地下水环境评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准。 污染物 p NH3-N NO3- NO2-N 总硬度 铅 总大肠菌群 标准值 6.5-8.5 ≤0.2 ≤20 ≤0.02 ≤450 ≤0.05 ≤3.0 污染物 六价铬 细菌总数 H | 镉 氟化物 As 铁 高锰酸盐指数 标准值 ≤0.05 ≤100 ≤0.001 ≤0.01 ≤1.0 ≤0.05 ≤0.3 ≤3.0 污染物 锰 硫酸盐 氯化物 挥发酚 - - - 标准值 ≤0.1 ≤250 ≤250 ≤0.002 - - - 4、声环境标准： 本项目执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。即昼间60dB（A），夜间50dB（A）。 |
| --- | --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 配料设施和玻璃窑炉进料口粉尘以及玻璃电炉废气执行祁县人民政府办公室祁政办函【2017】21号文“关于印发祁县玻璃器皿行业环境专项整治行动实施方案的通知”中相应污染物排放标准。 《祁县玻璃器皿行业环境专项整治行动实施方案的通知》 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 50mg/m3 400mg/m3 700mg/m3 2、噪声 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准值。昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。 3、固废 本项目固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的有关规定。 |
| 总量控制指标 | 本项目大气污染物排放量为粉尘0.042t/a，烟尘0.308t/a，SO20.01t/a，NOX2.34t/a。可以满足祁县环保局为本项目下达的污染物总量控制指标要求，即粉尘0.045t/a，烟尘0.308t/a，SO20.01t/a，NOX4.15t/a。 |

建设项目工程分析

本项目施工期和营运期流程及产污环节 本项目生产工艺流程及产污环节示意图见下图。 工艺流程简述： 将主要生产原料石英砂、硼砂、纯碱、方解石等分别按比例配比完成后，送入搅拌机内搅拌。搅拌均匀后送入玻璃电炉中进行熔化（间接加热），经过12小时高温熔化，熔化后的玻璃溶液经人工吹制成型，形成各种玻璃器皿，再放入退火炉中进行退火。随后对玻璃器皿进行加工，如切口、磨边等，形成的成品包装入库。 1）配料、搅拌 在配料工段，采用人工称重，将石英砂、硼砂、纯碱、方解石等分别称重，配比后混合，机械搅拌，送入玻璃电炉中进行熔融。同时将生产过程中产生的废品，通过破碎机破碎后送入电炉中进行熔融。本次技改项目将原燃煤气玻璃窑炉拆除，新建1台2t/h玻璃电炉。配料、搅拌工段主要污染物为粉尘。 2）熔融 玻璃电炉采用电为热源，将混料全部熔化。主要污染物是熔化过程中产生的烟尘和氮氧化物。 3）吹制 本工程生产的全部玻璃器皿全部人工吹制，由技术人员将熔化的玻璃溶液吹制成各种玻璃器皿。本项目采用的玻璃电炉，运行制度为每天24小时，全年300天。 4）退火 将吹制成型的玻璃器皿放入退火窑中进行退火处理，释放玻璃器皿内部应力，防止玻璃破裂，提高玻璃的稳定性能。玻璃器皿退火通过退火窑各部分温度以及网带转速的调节进行。本次技改工程，将拆除现有燃煤退火炉，新建2条燃天然气退火窑。 5）加工、入库 对退火后的玻璃器皿进行切口、磨边、等精加工，然后再经过退火，最终形成产品，包装入库。 主要污染工序： 1、废气 （1）原料加料、破碎、搅拌过程产生的粉尘G1； （2）废品破碎过程中产生的粉尘G2； （3）原料送入电炉时，进料口产生的粉尘G3； （4）电炉运行时产生的废气G4，主要污染物为烟尘和NOX； （5）退火窑燃用天然气排放的污染物G5，主要为烟尘、SO2和NOX。 2、水污染物 （1）职工生活污水W1； 3、噪声 （1）扎口机、封边机及磨边机运行过程产生的噪声Z1； （2）空压机产生的噪声Z2。 4、固体废物 （1）产品加工过程产生的碎玻璃S1； （2）电炉运行过程中产生的废渣S2； （3）职工产生的生活垃圾S3。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 加料机G1 | 粉尘 | / | 13.2kg/a | / | 13.2kg/a |
|  | 破碎机G1 |  | / | 24kg/a | / | 24kg/a |
|  | 搅拌机G1 |  | 2000mg/m3 | 5.76t/a | 16mg/m3 | 0.042t/a |
|  |  |  |  |  | - | 0.58t/a |
|  | 电炉进料口G3 |  | / | 5.8kg/a | / | 5.8kg/a |
|  | 电炉废气G4 | 烟尘 | 48.9mg/m3 | 0.31t/a | 46.6mg/m3 | 0.30t/a |
|  |  | NOX | 1200mg/m3 | 8.64t/a | 300mg/m3 | 2.16t/a |
|  | 退火窑G5 | 烟尘 | 8mg/m3 | 0.008t/a | 8mg/m3 | 0.008t/a |
|  |  | SO2 | 10mg/m3 | 0.01t/a | 10mg/m3 | 0.01t/a |
|  |  | NOX | 180mg/m3 | 0.18t/a | 180mg/m3 | 0.18t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水W1 | COD、BOD、 SS、NH-N3 | 2.88m3/d | 经沉淀处理后，全部用于厂区内洒水 |
| 固 体 废 物 | 加工过程S1 | 碎玻璃 | 0.5t/a | 返回电熔炉，做原料使用 |
|  | 电炉S2 | 废渣 | 1t/a | 运至当地环卫部门制定地点 |
|  | 职工S3 | 生活垃圾 | 18t/a | 交由当地环卫部门 统一处理 |
| 噪 声 | 扎口机、封边机及磨边机、破碎机、搅拌机Z1 | 噪声 | 50～60dB(A) | 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) |
|  | 空压机Z2 |  | 80～90dB(A) |  |
| 主要生态影响 本项目无土建工程。只更换和增加设备，不会对当地生态环境产生影响。 |

施工期环境影响分析： 本项目无土建工程。施工期只更换或增加生产设备。施工期对环境的影响为煤气发生炉和燃煤退火炉的拆除，以及玻璃电炉和燃气退火炉的安装过程产生的影响，主要表现为拆除过程产生的扬尘和拆除产生的建筑垃圾。 评价要求：（1）设备安装时段，须选在昼间，夜间禁止工作；（2）尽量避免大型设备的集中安装；（3）拆除现场加强洒水抑尘；（4）拆除产生额建筑垃圾由环卫部门统一清运。施工期产生的影响时短暂的，随着设备安装完成后消失。 营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 （1）配料车间粉尘 原料搅拌过程中会产生粉尘，石英砂、方解石等进入电炉前需先进行混合配料。评价类比同类型企业，加料工段产生的无组织粉尘量较小，约为13.2kg/a。玻璃破碎机设置于封闭的配料车间内，粉尘产生量较小，约为24kg/a。评价类比祁县同类玻璃制品企业验收监测数据，本项目在搅拌和筛料工段排风量为1200m3/h，排放浓度为2000mg/m3，该工段工作制度为8×300h/a，则粉尘产生量为5.76t/a。 评价要求在筛料机和搅拌机各安装1台集尘罩，粉尘经统一收集后通过一台布袋除尘器处理，过滤面积为20m2，过滤风速1.0m/min，粉尘经处理后通过一根15m高的排气筒排放。集气效率90%，除尘效率为99.2%，粉尘排放浓度为16mg/m3，有组织排放量为0.042t/a，无组织排放量为0.58t/a。配料过程全部置于配料车间内，车间内粉尘无组织排放量较小，对环境空气产生影响较小。 （2）电炉进料口粉尘 原料进入电炉时会产生粉尘，评价类比同类企业，在进料口产生的粉尘量约为5.8kg/a，产生量较小。 （3）电炉废气 本项目拟建1台2吨电炉，电炉运行过程中会产生烟尘和NOX。运行时间为每天24小时，年运行300天。评价类比同类企业，电炉出口排风量为1000m3/h，烟尘产生浓度为48.9mg/m3，产生量为0.31t/a。NOX产生浓度为1200mg/m3，产生量为8.64t/a。 评价要求对玻璃电炉废气采用SNCR工艺进行脱硝。选择性非催化还原法(Selective Non-Catalytic Reduction简称SNCR) 是在不需要催化剂的情况下，将尿素溶液喷入温度为850℃~1250℃的烟气中，还原剂有选择性地与烟气中的NOX发生化学反应，将 NOX还原成氨气(N2)和水(H2O)的方法。 本项目选用尿素作为还原剂。将尿素制成溶液后，通过泵将溶液从喷嘴喷入烟道内，达到去除玻璃电炉废气中含有的氮氧化物。氮氧化物去除效率可达75%，烟尘去除效率为5%，废气经处理后通过15m高的排气筒排放。电炉废气经处理后，烟尘排放浓度为46.46mg/m3，排放量为0.30t/a。NOX排放浓度为300mg/m3，排放量为2.16t/a。可以满足祁县人民政府办公室祁政办函【2017】21号文“关于印发祁县玻璃器皿行业环境专项整治行动实施方案的通知”中相应污染物排放限值要求。 （4）天然气退火炉废气 本项目选用的退火炉燃料为天然气。在燃烧时产生烟尘、SO2、NOx，产生废气通过15m高的排气筒排放，退火炉所需天然气用量为36m3/h，其运行制度为7h×300d。 本工程天然气气源来自西气东输，经过净化的天然气的主要组分见表12。 表12 西气东输天然气组分表 组分 C1 C2 C3 iC4 nC4 H2S Mol% 96.226 1.77 0.3 0.062 0.075 0.002 组分 nC5 C6 C7+ CO2 N2 iC5 Mol% 0.016 0.051 0.038 0.473 0.967 0.020 本项目污染物排放计算公式： G=CVT 式中： G——污染物排放量，kg/h； C——污染物的排放浓度，mg/Nm3； V——烟气排放量, Nm3/h，按天然气用量的13.6倍计算； T——运行时间，h/a。 由公式计算，结果见表13。 表13 天然气退火窑污染物排放量一览表 污染源 排气量 (Nm3/h) 污染物 名称 污染物排放状况 排放类型 及规律 运行时间 (h/a) 排放量(t/a) 浓度(mg/m3) 天然气退火炉 36×13.6 烟尘 0.008 8 点源连续 7×300=2100 SO2 0.01 10 NOx 0.18 180 因此，天然气退火炉污染物排放量为烟尘0.008t/a，SO2排放量为0.01t/a，NOx排放量为0.18t/a。 二、水环境影响分析 1、用、排水量确定 表14 各类用水及排水量 名称 用水定额 规模 用水总量 污水产生量 备注 职工生活用水 30L/人•d 120人 3.6m3/d 2.88m3/d 全年 冷却水补水 0.5m3/d 0 全年 湿磨用水 0.2m3/d 0 全年 总计 4.3m3/d 2.88m3/d 全年 （1）职工生活用、排水 本项目劳动定员120人，生活用水量按30L/人·d计，则用水量为3.6m3/d，污水量按用水量的80%计，则生活污水量为2.88m3/d。经10m3的沉淀池处理后，回用于厂区内道路洒水，不外排。 （2）冷却水补水 冷却水系统每天需补充新鲜水0.5m3/h。 （3）湿磨用水 本项目湿磨补水量为0.2m3/d，经沉淀池沉淀处理后，全部回用，无生产废水排放。 本项目不提供职工宿舍、食堂、浴室等福利设施，职工生活用水仅为洗涮用水，污水经10m3沉淀池处理后，用于厂区内道路洒水，不外排。 三、固体废物 1、碎玻璃 本项目在切割及加工过程中会产生碎玻璃，产生量约为0.5t/a。全部破碎后重新返回电炉作为原料使用。 2、电炉废渣 电炉产生的废渣量约为1t/a，在厂内收集后，及时清运至当地环卫部门指定地点。 3、生活垃圾 生活垃圾年产生量按G=K.N计算， 式中：G-生活垃圾产量（kg/d）； K-人均排放系数（kg/人·天）； N-人口数（人）。 依照我国生活污染物排放系数，工厂职工取K=0.5kg/人·天，厂区职工120人，年工作日300天，则本项目每年产生的生活垃圾量约18t/a。 本报告要求建设单位在厂区内及办公室设置生活垃圾箱，将职工产生的生活垃圾集中收集，运至环卫部门指定地点倾倒，不得长期堆存，随意倾倒，以免对周围环境造成影响。 四、声环境影响分析 本项目生产运营过程中噪声源主要为破碎机、搅拌机、空压机等。设备主要噪声等效声级见表15。 表15 主要噪声设备及声级特性分析 序号 设备名称 声压级dB（A） 源分类 排放特征 1 搅拌机 70 机械性 连续 2 破碎机 80 电磁、机械性 间断 3 空压机 90 机械性 连续 为减小噪声对周围环境的影响，评价要求建设单位采取如下防治降噪措施： （1）对破碎机、搅拌机、空压机进行基础减震，避免设备振动而引起的噪声值增加； （2）产噪设备要按时检查维修，防止设备在不良条件下运行而造成的机械噪声值增加的情况发生； 采取措施后，本项目产生的噪声对周围环境影响较小。可使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。 五、选址可行性分析 本项目位于祁县昭馀镇西北街工业园区。占地为工业用地，项目的建设符合土地利用性质要求，且项目评价区无《建设项目环境影响评价分类管理名录》所称的环境敏感区。 因此，从环保角度讲，项目选址可行。 六、“三线一单”及建设可行性分析 （1）生态保护红线 根据《环境保护法》规定，应在事关国家和区域生态安全的重点生态功能、生态环境敏感区和脆弱区以及其他重要的生态区域内，规定生态保护红线，实施严格保护。生态红线规定依据只要包括《全国主体功能区规划》《全国生态功能区划》《全国生态脆弱区保护规划纲要》《全国海洋功能区划》《中国生物多样性保护战略与行动计划》等国家文件和地方相关空间规划。 本项目在现有厂区内进行技改，不新增占地，不破坏生态环境，符合生态保护红线保护要求。 （2）环境质量底线 本项目在认真贯彻执行国家环保法律、法规，严格落实环评规定的各项环保措施，加强环境管理的情况下，排放的大气污染物、水污染物等污染物对周边环境影响较小，本项目建设不会改变区域环境质量功能，因此，本项目建设不会超出环境质量底线，使区域环境质量降低，同时还能妥善处置服务范围内的农业固体废物，改善农村生态环境。 （3）资源利用上线 资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目主要原料为生活垃圾，产品为电能。项目运行过程中消耗的水等自然资源较少，符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以保护清单的方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。 本项目不属于《产业政策调整指导目录（2011年本）（修正）》中的鼓励类、限制类、禁止类项目，为允许类项目，不违背环境准入负面清单的原则要求。 本项目的建设符合国家“三线一单”的管控原则。 祁县浩丰玻璃器皿有限公司决定在现有厂区内进行技术升级改造，将原两盘燃煤气玻璃窑炉加工生产线改造为玻璃电熔炉加工生产线，新增两条天然气退火窑、空压机等生产设备。改造完成后，污染物排放量将会大大降低，满足祁县人民政府办公室祁政办函【2017】21号文“关于印发祁县玻璃器皿行业环境专项整治行动实施方案的通知”的要求，项目建设可行。 七、与祁县玻璃器皿行业环境专项整治行动实施方案符合性分析 表16 符合性分析 文件要求 本项目采取的防治措施 符合性分析 燃煤气玻璃圆炉全部使用天然气、电等清洁能源。严禁时候用石油焦等作为燃料。严禁新建燃煤和发生炉煤气坩埚窑。 拆除燃煤气玻璃圆炉，新建玻璃电炉 符合 生产车间配料、加料口等易产生粉尘工序要配备粉尘收集系统并配套安装相应的环保设施 筛料机和搅拌机各安装1台集尘罩，粉尘经统一收集后通过一台布袋除尘器处理，粉尘经处理后通过一根15m高的排气筒排放。 符合 生产废水和生活污水应采取清污分流和雨污分流，并配套相应额收集系统，确保稳定达标排放 生产废水和生活污水应采取清污分流和雨污分流。生产废水经冷却水后循环使用，生活污水经沉淀处理后用于绿化洒水 符合 原料堆场进行全封闭 原料全部存入原料库 符合 一般工业固体废物和生活垃圾要及时清运，送到政府指定地点进行合理处置，不得在厂内随意堆放 一般工业固体废物和生活垃圾要及时清运，送到政府指定地点进行合理处置，不得在厂内随意堆放 符合 八、环境管理及监测计划 1、环境管理 为了全面贯彻和落实国家以及地方环境保护政策、法律、法规，保护本工程周围环境，保证企业中各环保设施正常运行，达到企业污染物达标排放，企业内部必须建立行之有效的环境管理和监测机构。确保工程建设不同时期的各种不良环境影响得到有效控制和缓解，必须对项目运行的全过程进行严格、科学的环境管理与监控。 （1）企业内部的环境管理体系 建设单位应尽快建立较为完善的环境管理体系结构，具体见下图。 图4 企业内部环境管理体系框图 （2）管理机构设置 公司应建立完善的管理机构，设置环境保护机构，总负责人由厂长或总经理兼任，下设环境管理专职人员2名，传达各级环保局制定的环保要求，培训工作人员，监督内部环境管理工作的实施情况，确保各项环保措施、环保制度的贯彻落实，协助环境监测的具体工作，及时解决生产中出现的环保问题，对暂时无法解决的问题，及时上报上级部门。 （3）职责和任务 ①总负责人 总体负责企业的环境保护和安全管理工作，领导各级部门执行国家的环境保护政策； 负责上报和批准企业环境保护相关的规章制度； 从企业管理、人事、计划、生产等方面为环境保护工作提供支持； ②管理人员 全面贯彻落实环保政策，监督工程项目的各项环境保护工作； 制定本企业环境保护的近、远期发展规划和年度工作计划，制定并检查各项环境保护管理制度及其执行情况； 根据环保部门下达的环境保护目标、污染物总量控制指标以及企业内部的指标分配情况，制定本企业的环境保护目标和实施措施，并在年度中予以落实； 负责建立企业内部环境保护责任制度和考核制度，协助企业完成围绕环境保护的各项考核指标； 做好环保设施管理工作，建立环保设施档案，保证环保设施按照设计要求运行，定期检查、定期上报，杜绝擅自拆除和不用的现象发生； 负责与企业及地方各级环保部门的联系，按要求上报各项环保报表，并定期向上级主管部门汇报环保工作情况。 2、监测计划 本工程常规环境监测内容包括废气和噪声；监测方式为取样监测；监测工作委托当地环境监测站完成。本工程的监测项目、点位、频率及监测因子列于表17。 表17 监测计划 监测要素 监测点位 监测项目 监测频率 备注 污染源监测 废气 退火窑排气筒出口 颗粒物、SO2、NOx 1次/季 委托当地环境监测站或有资质单位 玻璃窑炉排气筒出口 颗粒物、NOx 1次/季 破碎机排气筒出口 颗粒物 1次/季 噪声 厂界四周 等效连续A声级 1次/季 委托当地环境监测站或有资质单位 八、环保措施汇总表 本项目环保措施汇总见表18。 表18 环保措施汇总表 类别 污染源名称 污染物 环保措施 治理效果 执行标准 大 气 污 染 物 加料机 粉尘 厂房屏蔽 达标排放 颗粒物50mg/m3，SO2400mg/m3， NOX700mg/m3 破碎机 搅拌机 粉尘 筛料机和搅拌机各安装1台集尘罩，粉尘经统一收集后通过一台布袋除尘器处理，粉尘经处理后通过一根15m高的排气筒排放。集气效率90%，除尘效率为99%， 电炉进料口 粉尘 厂房屏蔽 电炉 烟尘、NOX SNCR脱硝装置，脱硝效率75%，除尘效率5% 退火炉 烟尘、SO2、NOX / 水 污 染 物 生活废水 CODGr、 BOD5、氨氮 新建1座10m3沉淀池，经沉淀处理后，全部用于厂区内洒水 零排放 废水不外排。 固 体 废 物 生产过程 碎玻璃 破碎后重新返回电炉作为原料使用 合理处置 不会对周围环境产生影响 电炉 炉渣 厂内收集后，及时清运至当地环卫部门指定地点。 职工 生活垃圾 厂区内收集，定期运至环卫部门指定地点，由环卫部门统一清运 噪 声 扎口机 噪声 厂房隔声 达标排放 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 封边机 厂房隔声 磨边机 厂房隔声 破碎机 基础减震、厂房隔声 搅拌机 基础减震、厂房隔声 空压机 基础减震，厂房隔声 七、技改建前后污染物排放变化情况 技改建前后污染物排放情况见表19。 表19 技改前后及污染物排放变化情况 污染物 现有工程排放量t/a 以新带老 削减量t/a 技改工程排放量t/a 技改后全厂排放量t/a 增减量 t/a 粉尘 0 0 0.042 0.042 +0.042 烟尘 3.84 3.84 0.308 0.308 -3.532 SO2 8.73 8.73 0.01 0.01 -8.72 NOx 6.65 6.65 2.34 2.34 -4.31 废水 0 0 0 0 0 炉渣 350 350 2.4 2.4 -347.6 生活垃圾 18 0 0 18 0 由上表可知，技改后采取必要的环境保护措施，与现有工程相比，烟尘、SO2、NOX和炉渣排放量都有所减少，有助于区域环境质量的好转。

表20      污染物排放清单及环节管理要求一览表

| 类别 | 污染源名称 | 污染物名称 | 排放方式 | 排放浓度（mg/m3） | 排放量(t/a) | 排放限值（mg/m3） | 标准 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 加料机 | 粉尘 | 无组织 | - | 13.2kg/a | - | 颗粒物50mg/m3，SO2400mg/m3，NOX700mg/m3， | 厂房抑尘 |
|  | 破碎机 | 粉尘 | 无组织 | - | 24kg/a | - |  |  |
|  | 搅拌机 | 粉尘 | 有组织 | 16 | 0.042t/a | 50 |  | 集尘罩+布袋除尘器 |
|  | 玻璃窑炉 | 烟尘 | 有组织 | 46.6mg/m3 | 0.30t/a | 50 |  | SNCR脱硝装置 |
|  |  | NOX |  | 300mg/m3 | 2.16t/a | 700 |  |  |
|  | 天然气退火炉 | 烟尘 | 有组织 | 8mg/m3 | 0.008t/a | 50 |  | / |
|  |  | SO2 |  | 10mg/m3 | 0.01t/a | 400 |  |  |
|  |  | NOX |  | 180mg/m3 | 0.18t/a | 700 |  |  |
| 水污染物 | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮、SS | - | - | 0 | - | 废水零排放 | 新建1座10m3沉淀池，生活污水经沉淀处理后回用于道路及绿化洒水 |
|  | 湿磨废水 | SS | - | - | 0 | - |  | 新建1座2m3沉淀池，湿磨废水经沉淀处理后回用于湿磨工序 |
| 固体废物 | 加工过程 | 碎玻璃 | - | - | 0 | - | 合理处置 | 返回电熔炉，做原料使用 |
|  | 玻璃电炉 | 废渣 | - | - | 2.4t/a | - |  | 运至当地环卫部门制定地点 |
|  | 职工 | 生活垃圾 | - | - | 15.6t/a | - |  | 交由当地环卫部门统一处理 |
| 噪声 | 扎口机、封边机及磨边机、破碎机、搅拌机 | 噪声 | - | - | 55dB（A） | - | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 | 选用低噪声设备，配套减振垫，设备布置在生产车间内，种植树木、运输车辆限速行驶，严禁鸣笛 |
|  | 空压机 |  | - | - | 60dB（A） |  |  |  |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 加料机 | 粉尘 | 厂房屏蔽 | 达标排放 |
|  | 破碎机 |  |  |  |
|  | 搅拌机 | 粉尘 | 筛料机和搅拌机各安装1台集尘罩，粉尘经统一收集后通过一台布袋除尘器处理，粉尘经处理后通过一根15m高的排气筒排放。集气效率90%，除尘效率为99.2%。 |  |
|  | 电炉进料口 | 粉尘 | 厂房屏蔽 |  |
|  | 电炉 | 烟尘、NOX | SNCR脱硝装置，脱硝效率75%，除尘效率5% |  |
|  | 退火炉 | 烟尘、SO2、NOX | / |  |
| 水 污 染 物 | 生活废水 | CODGr、 BOD5、氨氮 | 经沉淀处理后，全部用于厂区内洒水 | 无废水外排，不会对周围环境产生影响 |
|  | 湿磨废水 | SS | 经沉淀处理后回用于湿磨工序 |  |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 碎玻璃 | 破碎后重新返回电炉作为原料使用 | 合理处置，不会对周围环境产生影响 |
|  | 电炉 | 炉渣 | 厂内收集后，及时清运至当地环卫部门指定地点。 |  |
|  | 职工 | 生活垃圾 | 厂区内收集，定期运至环卫部门指定地点，由环卫部门统一清运 |  |
| 噪 声 | 扎口机 | 噪声 | 厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准 |
|  | 封边机 |  | 厂房隔声 |  |
|  | 磨边机 |  | 厂房隔声 |  |
|  | 破碎机 |  | 基础减震、厂房隔声 |  |
|  | 搅拌机 |  | 基础减震、厂房隔声 |  |
|  | 空压机 |  | 基础减震，厂房隔声 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目建成后，环评要求应因地制宜地增加室内绿化面积，有利于改善厂区内的生态环境。 |

结论及建议

评价结论 1、项目概况 祁县浩丰玻璃器皿有限公司前身为祁县晶鑫玻璃器皿厂，成立于2002年5月24日，主营生产玻璃制品。该厂于2002年4月委托太原市环境科学研究设计院编制完成了《祁县晶鑫玻璃器皿厂年产玻璃制品24万打生产线项目环境影响报告表》。2012年5月16日祁县环境保护局通过了该项目环保竣工验收。 为满足环保要求，提升产品质量，提高企业市场竞争力，祁县浩丰玻璃器皿有限公司决定在现有厂区内进行技术升级改造，将原两盘燃煤气玻璃窑炉加工生产线改造为玻璃电熔炉加工生产线，新增两条天然气退火窑、空压机等生产设备。 祁县经济和商务粮食局以祁经字（2017）105号文对本项目进行了备案。本项目的建设符合当地产业政策要求。 2、环境质量现状 （1）大气环境质量现状 本项目不进行环境空气的监测，利用《山西祁县循环经济园区总体规划（2016-2030）规划环评报告书》中环境现状时，北谷丰村监测数据。监测时间为2016年3月18日-3月24日，该监测点距本项目1.6km。 由监测结果可知，北谷丰村SO2未出现超标现象，TSP、PM10以及NO2均出现了不同程度的超标。其中TSP最大浓度占标率为211.0%，PM10最大浓度占标率为276.7%；NO2最大浓度占标率108.8%。由监测结果可知，本项目所在区域环境空气已经受到不同程度的污染。超标原因主要为当地居民燃煤，污染物未经治理直接排放所致。 （2）水环境质量现状 本项目北距昌源河4.2km，昌源河为季节性河流，只有在雨季才会有水流经过。地下水水质较好。 （3）噪声质量现状 厂址位于城镇地区，现场踏勘时，声环境一般。 3、污染物排放情况 内容 类型 排放源 （编号） 污染物 名称 处理前产生浓度及 产生量（单位） 排放浓度及排放量 （单位） 大气 污染 物 加料机G1 粉尘 / 13.2kg/a / 13.2kg/a 破碎机G1 / 24kg/a / 24kg/a 搅拌机G1 2000mg/m3 5.76t/a 16mg/m3 0.042t/a - 0.58t/a 电炉进料口G3 / 5.8kg/a / 5.8kg/a 电炉废气G4 烟尘 48.9mg/m3 0.31t/a 46.6mg/m3 0.30t/a NOX 1200mg/m3 8.64t/a 300mg/m3 2.16t/a 退火窑G5 烟尘 8mg/m3 0.008t/a 8mg/m3 0.008t/a SO2 10mg/m3 0.01t/a 10mg/m3 0.01t/a NOX 180mg/m3 0.18t/a 180mg/m3 0.18t/a 水 污 染 物 生活污水W1 COD、BOD、 SS、NH-N3 2.88m3/d 经沉淀处理后，全部用于厂区内洒水 固 体 废 物 加工过程S1 碎玻璃 0.5t/a 返回电熔炉，做原料使用 电炉S2 废渣 2.4t/a 运至当地环卫部门制定地点 职工S3 生活垃圾 18t/a 交由当地环卫部门 统一处理 噪 声 扎口机、封边机及磨边机、破碎机、搅拌机Z1 噪声 50～60dB(A) 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) 空压机Z2 80～90dB(A) 4、环境保护措施 （1）大气污染物排放 ①筛料机和搅拌机各安装1台集尘罩，粉尘经统一收集后通过一台布袋除尘器处理，粉尘经处理后通过一根15m高的排气筒排放。集气效率90%，除尘效率为99%。粉尘经治理后，通过15m高的排气筒排放。 ②配料工序全部位于车间内，利用厂房抑尘。 ③电炉废气采取SNCR脱硝装置，去除废气中的烟尘和NOX，脱硝效率75%，除尘效率5%。 （2）水污染物排放 本项目废水主要为职工生活废水，经沉淀池处理后，用于厂区内道路泼洒，无废水外排，不会对当地水环境产生影响。 （3）固体废物 本项目产生的固体废物主要为碎玻璃、电炉炉渣及职工生活垃圾。碎玻璃返回电熔炉，做原料使用；电炉炉渣运至当地环卫部门制定地点；职工生活垃圾交由当地环卫部门统一处理。经过上述处理后，本项目产生的固体废物均能做到合理处置，不会对周围环境产生影响。 （4）噪声 项目营运期的噪声主要是搅拌机、破碎机及空压机产生的噪声，在基础减震、设备定期维护，本项目营运期噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区噪声排放限值：昼间60dB(A)，夜间50dB(A)，对周围声环境影响较小。 综上所述，祁县浩丰玻璃器皿有限公司玻璃电熔炉加工生产线改造项目在落实本评价报告中所提出的各项环保措施的前提下，保证所排污染物达标排放，同时加强管理，从环保角度考虑，本项目的建设是可行的。

建议 1、认真贯彻执行环保法规及有关上级环保主管部门的指示、文件。 2、环保设备定期维护，确定其稳定正常运行。 3、加强绿化，减轻恶臭及噪声对周围环境的影响。 3、对员工进行环保培训，提高员工环保意识，并加强管理。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件 1 委托书 附件 2 备案文件 附件 3 原环评批复 附件 4 专家意见 附件 5 总量批复 附图 1 项目地理位置图 附图 2 项目平面布置图 附图 3 四邻关系图 附图 4 地表水系图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价 生态影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

职工生活用水

新鲜水

4.3

2.88

0.72

厂区内泼洒抑尘

冷却水

0.5

0.5

5

湿磨用水

0.2

0.2

2

沉淀池

职工生活用水

新鲜水

4.3

2.88

0.72

厂区内泼洒抑尘

冷却水

0.5

0.5

5

湿磨用水

0.2

0.2

2

沉淀池

图3  工艺流程及产排污环节示意图

办公室

W1、S2

原料

配料

搅拌

熔融

吹制

退火

加工

包装

出售

G1

G5

S1、Z1

空压机

Z2

G3、G4

玻璃破碎

G2

S2

环境影响分析